Fiche technique

Utilisation du dispositif de transfert type Multi-Ad®

Pour le remplissage du diffuseur portable

Complément du guide de préparation pour diffuseur portable en extemporané

Ce dispositif est proposé pour le remplissage des diffuseurs portables d’un volume  supérieur à 100ml

Descriptif du dispositif de transfert Multiad®

Source : Dossier d’information Euro Pharmat

Remplissage du diffuseur portable avec le dispositif

Rappel : Désinfection préalable des mains avec un PHA (cf. guide de prépa du diffuseur)

| 1. Préparer les éléments du montage | - Poche de sérum - Tubulure de transfert Multi-Ad® - Seringue de 50ml - Compresses stériles+ antiseptique alcoolique - Diffuseur portable |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Connecter et purger le dispositif de transfert en utilisant une compresse stérile avec antiseptique alcoolique | Introduire le perforateur dans la poche de sérum | Exercer une pression sur la poche Pour chasser l’air et purger la tubulure |
| 3. Connecter la seringue de 50ml sur le double embout terminal, puis connecter le diffuseur | Terminer la purge de la tubulure à l’aide de la seringue en vérifiant l’absence d’air | Connecter l’embout du diffuseur en regard de la seringue |
| 4. Remplir la seringue | Aspirer le liquide de la poche dans la seringue | Présentation du montage le sérum peut être injecté dans le diffuseur |
| 5. Injecter le sérum dans le diffuseur portable | Injecter le sérum | Précautions pour l’injection des antibiotiques : Désadapter la seringue avec une compresse avec antiseptique alcoolique, en maintenant l’embout terminal pour éviter la déconnexion du diffuseur avec le système |
| Renouveler les opérations 4 et 5 autant de fois que nécessaire jusqu’au remplissage du diffuseur avec dilution prescrite |

Le groupe des infirmières coordinatrices du RMO, MA Ertzscheid CClin Ouest et M Kerbrat

Octobre 2013-revu mars 2014